|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ |
| --- | --- |
| Αντικείμενο | Οι Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΠ-ΤΣΥ) συνίστανται σε όλα τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδίως ποιότητας και συμπεριφοράς, που περιέχονται στα συμβατικά τεύχη και που επιτρέπουν την αντικειμενική περιγραφή μιας εργασίας, ενός προϊόντος ή μιας προσπάθειας κατά τρόπον, ώστε η εργασία, το υλικό, το προϊόν ή η προσπάθεια να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τον Κύριο του Έργου σκοπό. Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικώς τις μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν επίσης την τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή τα μέρη που τις αποτελούν. Οι όροι του τεύχους αυτού των Τεχνικών Προδιαγραφών ισχύουν για τις εργασίες που προβλέπονται από τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας (Τεχνικές Περιγραφές, Σχέδια κλπ.). |
| Πρότυπα και Κανονισμοί | Τα υλικά και η ποιότητα θα είναι απολύτως σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Πρότυπων που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης (ΕΤΕΠ), της Διεθνούς Οργάνωσης Τυποποίησης (ISO), ή του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) ή των προτύπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανικά Πρότυπα (DIN), Βρετανικά Πρότυπα (BS), κλπ.) ή Αμερικανικά Πρότυπα ASTM και AASHO καθώς και με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, οι συμβατικοί όροι του Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών (ΑΤΟΕ). Σε περίπτωση που κάποιο Πρότυπο της παραγράφου 0.2.1 που αφορά σε αντικείμενο του Έργου αναθεωρηθεί ή αντικατασταθεί ή καταργηθεί κατά τον χρόνο κατασκευής του Έργου, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του αυτό που ισχύει κατά την περίοδο κατασκευής. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, όπου απαιτείται, επιβάλουν αυστηρότερα κριτήρια από αυτά που προβλέπονται στα πρότυπα ως ελάχιστη απαίτηση του Κυρίου του Έργου, και είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο. Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης (ΕΤΕΠ). Εθνικοί τεχνικοί κανόνες αναγκαστικού δικαίου, που συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο. Εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα ή είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ελλάδα. Πρότυπα προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Τυποποίησης (ISO). Ευρωπαϊκά πρότυπα (EN, CEN). Κείμενα εναρμόνισης (HD). Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις που χορηγούνται από τον Οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε μέλος κράτος. Κοινές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικά πρότυπα και ελληνικές εθνικές τεχνικές εγκρίσεις. Πρότυπα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμερικανικά Πρότυπα ASTM και AASHO. Οι συμβατικοί όροι του Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών (ΑΤΟΕ). Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΣΥ-ΤΠ) προδιαγράφουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, ως εκ τούτου αλλά αντίστοιχα Πρότυπα χωρών θα μπορούν να προταθούν από τον Ανάδοχο για έγκριση από την Επίβλεψη υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην περιπτώσεις του άρθρου 12 παρ. 4-6 του ΠΔ 334/00 (Φ.Ε.Κ-279/Α/21-12-00). Σε περίπτωση που θα εκδοθούν νέα Διατάγματα και Πρότυπα Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΤΠ) ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με αυτά, από το χρόνο που ορίζεται η ισχύς αυτών. Σε περίπτωση που προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών που δεν καλύπτονται από τα άρθρα του παρόντος τεύχους, ούτε από τα ανωτέρω πρότυπα κλπ., οι εργασίες αυτές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους αποδεκτούς και δοκιμασμένους στην πράξη κανόνες της τέχνης, τις έγγραφες οδηγίες και εντολές της Επίβλεψης. |
| Υλικά | Με τον όρο υλικά νοείται κάθε αυτοτελές υλικό ή κάθε σύστημα υλικών που διατίθεται έτοιμο στο εμπόριο και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία. Κανένα υλικό δεν θα παραγγέλνεται χωρίς την έγκριση των δειγμάτων από την Επίβλεψη. Όλα τα υλικά θα είναι βιομηχανοποιημένα. Οπουδήποτε γίνεται αναφορά σε "σήμα" ή εμπορική ονομασία εξυπακούεται ότι αναφέρεται και σε "ισοδύναμο". Οι εκφράσεις "εγχώριας" ή "αλλοδαπής προέλευσης" που αναφέρονται στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, μηχανήματα και λοιπά είδη που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, αποτελούν ένδειξη ποιότητας αυτών, σύμφωνα με την διατύπωση του αντιστοίχου Πρακτικού Καθορισμού Τιμών Υλικών και Ημερομισθίων. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται δέσμευση για τον Ανάδοχο, όσον αφορά την χώρα προέλευσης τους. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά στο έργο θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα καινούργια, άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους και της ποιότητάς τους και θα περιέχονται στο επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει. Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα συνοδεύονται με το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (αν υπάρχει), αλλά απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας παραγωγής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα χρησιμοποιούνται και θα ενσωματώνονται στο Έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των παραγωγών ή κατασκευαστών τους. Οι ποσότητες των προσκομιζόμενων και αποθηκευμένων υλικών θα είναι τόσες ώστε να μην διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και των μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο. Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με φροντίδα και δαπάνη του Ανάδοχου. Για λόγους ασφάλειας ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη λήψη ειδικών μέτρων κατά την αποθήκευση υλικών. Η αποθήκευση των προσκομιζόμενων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο και χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σ' αυτά (σύσταση, φυσική και χημική, αντοχές και λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση, κλπ.) και θα ακολουθούνται οι υποδείξεις του παραγωγού ή κατασκευαστή τους. Η αποθήκευση των υλικών (η οποία θα είναι εντός του εργοταξίου) θα γίνεται έτσι ώστε να είναι δυνατός κάθε στιγμή οποιοσδήποτε έλεγχος από τον εργοδότη και να διευκολύνεται η κατανάλωσή τους αντίστοιχα με τη σειρά προσκόμισής τους. Η προσκόμιση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Ανάδοχου κατά τους ενδεδειγμένους τρόπους ώστε αυτά να μην υφίστανται ζημιές ή άλλες αλλοιώσεις. Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και τις προδιαγραφές αυτές ή αλλοιώθηκαν κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, η λόγω λήξης προθεσμίας χρήσης, κλπ., ή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά άστοχο τρόπο στο έργο θα απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται με φροντίδα και δαπάνη του Ανάδοχου από κατάλληλα νέα. Όλα τα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση θα διασφαλίζουν σταθερή ποιότητα και θα έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002. Στην περίπτωση που η εταιρεία παραγωγής δεν διαθέτει πιστοποιητικό θα πρέπει οι σταθερές συνθήκες παραγωγής να διαπιστώνονται από τη Επίβλεψη, διαφορετικά απαγορεύεται η ενσωμάτωση των υλικών αυτών στο Έργο. Για να εγκριθούν τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών που πληρούν όλες τις επί μέρους απαιτήσεις ενός και του αυτού κανονισμού και από δύο δείγματα του κάθε υλικού. Προϊόντα που έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης τους δεν θα γίνονται αποδεκτά. |
| Δείγματα | Για όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, υποχρεούται ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε σχετική παραγγελία, να προσκομίσει δείγματα τους για έλεγχο και διαπίστωση από την Επίβλεψη αν ανταποκρίνονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Τιμολόγιο της Μελέτης. Κανένα υλικό δεν θα παραγγέλλεται, αγοράζεται ή χρησιμοποιείται χωρίς να έχει υποβληθεί το απαιτούμενο κατά περίπτωση δείγμα και να έχει εγκριθεί εγγράφως η χρήση του από τον Εργοδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη του Έργου. Εάν η Επίβλεψη δεν πεισθεί για την καταλληλότητα των παραπάνω υλικών, διατηρεί αυτή το δικαίωμα, να ζητήσει αντικατάσταση τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει εκ νέου δείγματα για έλεγχο και διαπίστωση καταλληλότητας από την Επίβλεψη. Τα παραπάνω δείγματα θα φυλάσσονται από την Επίβλεψη σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο για σύγκριση με τα υλικά που θα προσκομισθούν και θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο και τα οποία δε θα υστερούν των αντίστοιχων εγκριθέντων δειγμάτων. Σε κάθε καινούργια εργασία και με την ολοκλήρωση του πρώτου αυτοτελούς τμήματος της κατασκευής που αποτελεί επαναλαμβανόμενο στοιχείο σε όλο το έργο, η εργασία θα εγκρίνεται από την επίβλεψη και θα αποτελεί το κριτήριο αποδοχής των συναφών εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν, αφού γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις που ενδεχομένως να επιφέρουν οι παρατηρήσεις της επίβλεψης. Η έκταση και η θέση της κατασκευής του δείγματος εργασίας θα καθορίζεται από την Επίβλεψη. Δείγματα εργασίας που δεν επιδέχονται επιδιόρθωσης θα αντικαθίστανται με έξοδα του Αναδόχου. |
| Προσωπικό | Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι ασχολούνται με εντολή του Ανάδοχου κατά οποιοδήποτε τρόπο στην κατασκευή του Έργου. Το απασχολούμενο προσωπικό στο Έργο θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο (τουλάχιστον πενταετής απασχόληση στο τομέα του) και θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις και ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τον χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων ή την εκτέλεση της ανατιθέμενης σε αυτό εργασίας (π.χ. ηλεκτροσυγκολλητές, χειριστές μηχανημάτων, κλπ.). Η τοποθέτηση των βιομηχανοποιημένων υλικών στο Έργο θα γίνεται από εκπαιδευμένα ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία από τις εταιρείες παραγωγής ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αναφέρουν. Το προσωπικό θα είναι κατανεμημένο σε συνεργεία με πλήρη οργάνωση και θα καλύπτει όλες τις βαθμίδες της οργάνωσης αυτής. Π.χ. μηχανικοί, εργοδηγοί ή αρχιτεχνίτες, τεχνίτες εξειδικευμένοι, βοηθοί, εργάτες, κλπ. που θα υπόκεινται στην έγκριση του Εργοδότη. Η Επίβλεψη μετά από εισήγηση μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού που δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα της απαιτούμενης εργασίας ή δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα ή δεν συμμορφώνεται στις διδόμενες εντολές οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. |
| Εργασία | Με τον όρο Εργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια έχει σχέση με την κατεργασία των υλικών είτε στο χώρο του εργοταξίου είτε αλλού και την ενσωμάτωσή τους στο Έργο. Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί έγκριση από τον εργοδότη για τις μελέτες και τα υλικά σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελεσθεί αυτή Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προηγούμενες εργασίες πριν καταστούν αφανείς. Για τον έλεγχο ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα την Eπίβλεψη και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, μέσα και προσωπικό. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάζει δείγματα και να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την έγκρισή τους. Εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές ως προς τις αντοχές, την ποιότητα, τα υλικά, το δείγμα και λοιπά στοιχεία δεν θα γίνονται αποδεκτές. Εργασίες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές θα αποκαθίστανται είτε με πρόσθετες εργασίες και επισκευές, εφόσον συμφωνεί ο Eργοδότης, είτε με καθαίρεση και ανακατασκευή με έξοδα και φροντίδα του Ανάδοχου. Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα άχρηστα, και θα καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή ώστε να μην προξενούνται ζημιές, φθορές, κλπ. στις τελειωμένες εργασίες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αποφυγή ζημιών, ατυχημάτων κλπ. και το έργο θα παραμένει καθαρό, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με εβδομαδιαίο τακτικό καθάρισμα των χώρων, μέχρι την οριστική παράδοσή του. Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο από οποιεσδήποτε φθορές και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 0.6.5 και 0.6.6. |
| Μέτρα υγιεινής και προστασίας | Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα: να συμμορφώνονται με την οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφαλείας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφαλείας (Π.Δ 778/80, Π.Δ 399/94, ΠΔ 16/96, ΠΔ 17/96, ΠΔ 90/99, ΠΔ 159/99, κλπ.) να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) όπως : Προστατευτική ενδυμασία ΕΝ 863-95 Προστασία χεριών και βραχιόνων ΕΝ 388-94 Προστασία κεφαλής ΕΝ 397-95 Προστασία ποδιών ΕΝ 345-95 Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός θα λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα: Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία θα λειτουργούν σε χαμηλή τάση. Τα αιχμηρά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους θα βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύμματα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους κλωβούς. Μόνο μη σπινθηριστικά εργαλεία θα χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον με εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη ή ατμούς. |
| Ικριώματα | Τα ικριώματα θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΠΔ 778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» Φ.Ε.Κ. 193, τεύχος Β, της 26 Αυγ. 1980. Η κατασκευή και αποξήλωση των ξύλινων ικριωμάτων γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες. Η κατασκευή και η αποξήλωση των μεταλλικών ικριωμάτων, γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους. Τα σταθερά ικριώματα πριν ακόμα αρχίσουν οι εργασίες σ’ αυτά, πρέπει θα ελέγχονται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον κατασκευαστή του έργου. Εκδίδεται σχετική βεβαίωση που θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθμός της γράφεται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. Τα ικριώματα σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα είναι πλήρη, δηλαδή απαγορεύεται η μερική αποσυναρμολόγηση τους (π.χ. αφαίρεση μαδεριών δαπέδου ή κουπαστών κλπ.). Ο σκελετός των ικριωμάτων αποτελείται από κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία που θα συνδέονται μεταξύ τους έτσι, όπως με λεπτομέρειες και σχήματα περιγράφεται στο Π.Δ. 778/80, άρθρα 4 μέχρι και 16. Στο σκελετό των ικριωμάτων, θα υπάρχουν οπωσδήποτε και στοιχεία χιαστί (τιράντες) για να “δένουν” τη σκαλωσιά και έτσι να μην υπάρχει κίνδυνος να στρεβλώσει. Κάθε σταθερή σκαλωσιά, θα δένεται με την οικοδομή με κατάλληλα κατά περίπτωση συστήματα και υλικά ώστε να εξασφαλίζεται από τυχόν οριζόντιες μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα σημεία στήριξης των ικριωμάτων στο έδαφος. Απαγορεύεται κάθε πρόχειρη στήριξη (π.χ. ακατάλληλα πέδιλα, όπως πέτρες, τσιμεντόλιθοι κλπ. ή ακατάλληλος τρόπος, όπως λοξά, χωρίς πέδιλα κλπ., προς αποφυγή κινδύνου κατάρρευσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ικριωμάτων, θα είναι ανθεκτικά και καλά συντηρημένα. Σε περίπτωση που απαιτείται από την αρχιτεκτονική μελέτη η επένδυση της πρόσοψης των ικριωμάτων, αυτή θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκπόνηση των εργασιών. Το στοιχείο της επένδυσης θα είναι καλά τανισμένο και κατάλληλα στερεωμένο στα στοιχεία των ικριωμάτων. |
| Ικριώματα / Σήμανση Έργων | Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα, φθορά ή ζημία που θα συμβεί τόσο στο εργατικό ή άλλο προσωπικό της κατασκευής, όσο και στους επιβλέποντες ή σε τρίτους λόγω κακής κατασκευής ή διάταξης των σκαλωσιών, ή της αμέλειας πρόβλεψης σκαλωσιών κλπ. και της εν γένει οργάνωσης του εργοταξίου του, υποχρεούμενος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, τις διατάξεις των Κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς και τις διαταγές και υποδείξεις της Επίβλεψης. Οπωσδήποτε θα ληφθεί κάθε πρόνοια για να είναι ακίνδυνη η χρησιμοποίηση των σκαλωσιών, καθώς κι η εύκολη κυκλοφορία στο εργοτάξιο, είναι δε υποχρεωμένος o Ανάδοχος να συντάξει με ευθύνη και δαπάνες του, σχετική στατική μελέτη σκαλωσιών ή προσωρινής σήμανσης έργων κλπ. Για τις σκαλωσιές και την προσωρινή σήμανση των έργων έχει ισχύ το άρθρο 34 παράγραφος 4 του Π.Δ. 609/85. |
| Χαράξεις | Όλες οι χαράξεις θα εκτελούνται με ευθύνη και κίνδυνο του Ανάδοχου σύμφωνη με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα σχέδια. Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από τον επιβλέποντα. Για τον έλεγχο ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά τον επιβλέπονται και να του διαθέτει όλες τις πληροφορίες, το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για τον έλεγχο. Οι χαράξεις θα γίνουν από διπλωματούχους Τοπογράφους με χρήση σύγχρονων συσκευών μεγάλης ακρίβειας. |
| Αφανείς Εργασίες | Εκτός από τις εργασίες για τις οποίες απαιτείται από τις προδιαγραφές να παραμείνουν ακάλυπτες μέχρι επιθεώρησης τους από τον επιβλέποντα, ακάλυπτες θα παραμείνουν και οι κατώτερες εργασίες για επιθεώρηση προτού γίνουν αφανείς. α) Εκσκαφές β ) Κατασκευή στεγανολεκάνης β ) Επιχώσεις παντός είδους γ ) Οπλισμός σκυροδεμάτων δ ) Μονώσεις στις κατώτερες του ισογείου στάθμες και σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται επίχωση ή κάλυψη της μόνωσης καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Ο Επιβλέπων θα ειδοποιείται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ του χρόνου κατά τον οποίο η εργασία θα είναι έτοιμη για επιθεώρηση και είτε θα προβαίνει αμέσως στην επιθεώρηση είτε θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο ότι η εργασία μπορεί να καλυφθεί. |
| Επιμέτρηση Εργασιών | Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων εργασιών όπου παραστεί ανάγκη, ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στο Συμφωνητικό του Έργου. Για όσες εργασίες δεν ορίζεται στα ανωτέρω τρόπος επιμέτρησης θα επιμετρούνται πραγματικές διαστάσεις και ποσότητες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν έθιμα ή συνήθειες έστω και αν γενικά θεωρούνται παραδεκτές. Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει κάποια εργασία χωρίς αρμόδια έγκριση με διαστάσεις μεγαλύτερες των συμβατικών και με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η στατική ευστάθεια ή δεν αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική λύση και αισθητική της εγκεκριμένης μελέτης, στοιχεία δηλαδή που επιβάλουν την καθαίρεση και ανακατασκευή χωρίς αξίωση για επιπλέον αποζημίωση, τότε οι επιπλέον ποσότητες δεν θα επιμετρούνται έστω και αν κριθούν διατηρητέες. Η περίπτωση της παρούσας παραγράφου δεν αφορά διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν από μεταξύ προμέτρησης - επιμέτρησης ή διαφορές που θα προκύψουν μέσα στα όρια των ανεκτών ανοχών της κατασκευής. Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει εργασία με διαστάσεις μικρότερες των συμβατικών που δεν συνιστούν κακοτεχνία, τότε επιμετρούνται οι πραγματικές ποσότητες. |
| Αποθήκη | Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως με δικές του δαπάνες κατασκευάσει προσωρινή αποθήκη κατάλληλη, κλειστή, αεριζόμενη και προφυλαγμένη από τις βροχές, ανέμους κλπ., όπου θα φυλάσσει όλα τα υλικά και τα μηχανήματα τόσο τα δικά του, όσο και αυτά που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία, τα οποία θα έχουν ανάγκη εξασφάλισης από τις καιρικές μεταβολές, κακώσεις, κλοπές κλπ., για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Σε ένα μέρος της αποθήκης αυτής θα εγκαταστήσει με δαπάνες του πρόχειρο Γραφείο στο οποίο θα αναρτηθούν και τα σχέδια του έργου. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει προσωρινά αποχωρητήρια, ή χημικές τουαλέτες ανάλογα με τον αριθμό του απασχολούμενου εργατοτεχνικού του προσωπικού, με την υποχρέωση να διατηρεί αυτά συνεχώς καθαρά. |
| Ημερολόγιο | Για τις εργασίες του εργοταξίου θα τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο Έργου, το οποίο θα ενημερώνεται με της εργασίες που εκπονήθηκαν, αλλά και αυτές που πρόκειται να εκπονηθούν και θα αποστέλλεται κάθε τέλος εβδομάδας στον Κύριο του Έργου. Το ημερολόγιο θα συμπληρώνεται καθημερινά και θα αναγράφονται σε αυτό οι εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τον αριθμό των απασχολουμένων εργατοτεχνιτών κατά κατηγορία, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, εργαστηριακές εξετάσεις, εντολές και παρατηρήσεις της Επίβλεψης, τυχόν έκτακτα πληροφοριακό και κάθε άλλο σχετικό με το Έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται σχετικά στο άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85. |
| Δευτερεύουσες Εργασίες | Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι πιο κάτω δευτερεύουσες εργασίες και δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 609/85 παράγραφος 3, όπως: Η δαπάνη εφαρμογής των σταθερών σημείων καταμετρήσεων, δοκιμών, οδών προσπέλασης προς το εργοτάξιο καθώς και διάθεσης των οργάνων μέτρησης, όπως ραμμάτων, πήχεων, πασσάλων, καθώς και του απαραίτητου εργατικού προσωπικού για τις πιο πάνω εργασίες. Τα χαρακτηριστικά, κύρια υψομετρικά σημεία, οι άξονες, οι οικοδομικές γραμμές και τα όρια θα ορίζονται από την επίβλεψη. Η κατασκευή, συντήρηση, φωτισμός και καθαρισμός των χώρων διαμονής και υγιεινής για τους εργάτες, αποθηκών για φύλαξη των υλικών εργασίας, καθώς και η δαπάνη αποξήλωσης αυτών μετά την περαίωση του έργου. Η διάθεση, συντήρηση, απόσβεση και μίσθωση κάθε μηχανήματος, αυτοκινήτου, εργαλείων, σκαλωσιών, μηχανών και εγκαταστάσεων ανάμιξης διαφόρων υλικών για παρασκευή κονιαμάτων και σκυροδεμάτων. H απομάκρυνση όλων των από τις οικοδομικές εργασίες προερχομένων απορριμμάτων υλικών (μπάζα) κλπ. και η μεταφορά και απόρριψη τους σε μέρη επιτρεπόμενα από την Αστυνομία. |

|  | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ |
| --- | --- |
| Αποκατάσταση ρηγμάτωσης πυθμένα κολυμβητικής δεξαμενής | Προσεκτική καθαίρεση και απομάκρυνση σαθρών τμημάτων σκυροδέματος με τη χρήση εργαλείων χειρός και σε καμία περίπτωση χρήση μηχανημάτων χειρός (κρούσης ή διάτρησης κλπ.). Μετά τη διαδικασία θα κληθεί η Επίβλεψη για έλεγχο των εργασιών και μόνο τότε θα συνεχιστούν οι εργασίες. Στην περίπτωση που αποκαλυφθεί μέρος του σιδηρού οπλισμού, αυτός θα καθαριστεί προσεκτικά με συρματόβουρτσα και ακολούθως θα βαφεί σε όλες τις πλευρές του με αναστολέα διάβρωσης. Ο αναστολέας διάβρωσης θα είναι επιφανειακής εφαρμογής για το χαλύβδινο οπλισμό κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, σχεδιασμένος για χρήση με εμποτισμό. Ο αναστολέας θα έχει βάση οργανικών υλικών θα διεισδύει στο σκυρόδεμα και θα σχηματίζει μια μονομοριακή προστατευτική στρώση στην επιφάνεια του χάλυβα οπλισμού. Θα έχει διπλή λειτουργία, τόσο αναστέλλοντας την έναρξη της διάβρωσης όσο μειώνοντας το ρυθμό διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού. Προτεινόμενο υλικό Sika® FerroGard®-903 Plus. Ακολούθως θα εφαρμοστεί ακρυλική ρητίνη που χρησιμοποιείται, σαν πρόσμικτο υψηλών αντοχών και υλικό ενίσχυσης πρόσφυσης για κονιάματα και σκυρόδεμα. Παρέχει εξαιρετική αντίσταση σε κρούση τριβή, υγρασία, χημική προσβολή από οξέα ή άλλα υδατικά διαλύματα χημικών. Σαν τροποποιημένο πολυμερές βελτιώνει την ενυδάτωση του τσιμέντου και τις ιδιότητες πρόσφυσης, επιτρέποντας την αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και σε επισκευές μικρού πάχους. Όταν χρησιμοποιείται σαν στρώση συγκόλλησης, διατηρεί την υψηλή ικανότητα πρόσφυσης, ακόμα και σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση της πρόσφυσης νωπών κονιαμάτων ή σκυροδέματος σε υφιστάμενο σκυρόδεμα ή σε άλλα υγιή υποστρώματα, όπως, τούβλο, τσιμεντοκονιάματα, κεραμικά ή πέτρα. Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι πολύ σημαντική για να καλό αποτέλεσμα. Οι επιφάνειες που πρόκειται να επισκευαστούν πρέπει να είναι καθαρές, ελεύθερες από σαθρά, σκόνη, βρωμιά ή άλλους ρυπογόνους παράγοντες, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του υλικού. Για βέλτιστα αποτελέσματα πρόσφυσης, απαιτείται το αγρίεμα της επιφάνειας του υποστρώματος με την χρήση μηχανικών μέσων (αμμοβολή, υδροβολή υψηλής πίεσης, σκαπτικό εργαλείο, ή φρέζα). Στην περίπτωση εφαρμογής του προϊόντος σε μορφή κρεμώδους συγκολλητικής στρώσης απαιτείται διαβροχή της προς επισκευή επιφάνειας τουλάχιστον 4 ώρες πριν την εφαρμογή. Για βέλτιστη συγκόλληση, απαιτείται ανάμιξη αδιάλυτου λυικού με τσιμέντο τύπου Portland ώστε να παραχθεί μια κρεμώδης λεπτή συγκολλητική στρώση. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα. Προτεινόμενο υλικό PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE Ακολούθως θα εφαρμοστεί ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα, με τροποποιημένα πολυμερή, για χρήση σε ευρύ πεδίο εφαρμογών επισκευής και αποκατάστασης σκυροδέματος, αλλά και κονιαμάτων, με χαμηλό κόστος. Κατά την ανάμιξή του με νερό, σχηματίζεται κονίαμα εξαιρετικής εργασιμότητας και θιξοτροπικής συμπεριφοράς. Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες, χωρίς να ρέει, ακόμα και σε επισκευές μεγάλου πάχους, χωρίς να απαιτείται η χρήση ξυλότυπου. Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Οι επιφάνειες που πρόκειται να επισκευαστούν πρέπει να είναι καθαρές ελεύθερες από σαθρά, σκόνη, βρωμιά ή άλλους ρυπογόνους παράγοντες, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του υλικού. Για καλύτερο αποτέλεσμα, οι επιφάνειες επισκευής θα πρέπει να αποκαλυφθούν πλήρως με κατάλληλη επεξεργασία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθότητα της πρόσφυσης και ενισχύοντας την συγκόλληση του επισκευαστικού κονιάματος. Η χρήση ενός βελτιωτικού συγκόλλησης (με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό) απαιτείται, ειδικά σε δύσκολες επιφάνειες κάτω από την εφαρμογή του επισκευαστικού. Προτεινόμενο υλικό PENETRON® MULTI PATCH Η επιλογή των υλικών θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης του Έργου. Τα υλικά που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο θα είναι τα προτεινόμενα ή απολύτως όμοια, άλλου Προμηθευτή, το οποίο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων πιστοποιητικών, τεχνικών φυλλαδίων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ζητηθεί. Ο τρόπος εφαρμογής των υλικών θα παρακολουθείται από την Επίβλεψη και θα είναι αυτός που σαφώς ορίζεται από τον κατασκευαστή των υλικών. Ο τρόπος εφαρμογής αφορά την προετοιμασία, τους χρόνους ωρίμσνσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη συμβατότητα και ότι άλλο ορίζεται από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. |
| Αποκατάσταση επιφανειών σε πυθμένα, τοιχεία και κανάλι υπερχείλισης | Προσεκτική καθαίρεση και απομάκρυνση σαθρών τμημάτων σκυροδέματος με τη χρήση εργαλείων χειρός και σε καμία περίπτωση χρήση μηχανημάτων χειρός (κρούσης ή διάτρησης κλπ.). Μετά τη διαδικασία θα κληθεί η Επίβλεψη για έλεγχο των εργασιών και μόνο τότε θα συνεχιστούν οι εργασίες. Στην περίπτωση που αποκαλυφθεί μέρος του σιδηρού οπλισμού, αυτός θα καθαριστεί προσεκτικά με συρματόβουρτσα και ακολούθως θα βαφεί σε όλες τις πλευρές του με αναστολέα διάβρωσης. Ο αναστολέας διάβρωσης θα είναι επιφανειακής εφαρμογής για το χαλύβδινο οπλισμό κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, σχεδιασμένος για χρήση με εμποτισμό. Ο αναστολέας θα έχει βάση οργανικών υλικών θα διεισδύει στο σκυρόδεμα και θα σχηματίζει μια μονομοριακή προστατευτική στρώση στην επιφάνεια του χάλυβα οπλισμού. Θα έχει διπλή λειτουργία, τόσο αναστέλλοντας την έναρξη της διάβρωσης όσο μειώνοντας το ρυθμό διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού. Προτεινόμενο υλικό Sika® FerroGard®-903 Plus. Ακολούθως θα εφαρμοστεί ακρυλική ρητίνη που χρησιμοποιείται, σαν πρόσμικτο υψηλών αντοχών και υλικό ενίσχυσης πρόσφυσης για κονιάματα και σκυρόδεμα. Παρέχει εξαιρετική αντίσταση σε κρούση τριβή, υγρασία, χημική προσβολή από οξέα ή άλλα υδατικά διαλύματα χημικών. Σαν τροποποιημένο πολυμερές βελτιώνει την ενυδάτωση του τσιμέντου και τις ιδιότητες πρόσφυσης, επιτρέποντας την αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και σε επισκευές μικρού πάχους. Όταν χρησιμοποιείται σαν στρώση συγκόλλησης, διατηρεί την υψηλή ικανότητα πρόσφυσης, ακόμα και σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση της πρόσφυσης νωπών κονιαμάτων ή σκυροδέματος σε υφιστάμενο σκυρόδεμα ή σε άλλα υγιή υποστρώματα, όπως, τούβλο, τσιμεντοκονιάματα, κεραμικά ή πέτρα. Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι πολύ σημαντική για να καλό αποτέλεσμα. Οι επιφάνειες που πρόκειται να επισκευαστούν πρέπει να είναι καθαρές, ελεύθερες από σαθρά, σκόνη, βρωμιά ή άλλους ρυπογόνους παράγοντες, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του υλικού. Για βέλτιστα αποτελέσματα πρόσφυσης, απαιτείται το αγρίεμα της επιφάνειας του υποστρώματος με την χρήση μηχανικών μέσων (αμμοβολή, υδροβολή υψηλής πίεσης, σκαπτικό εργαλείο, ή φρέζα). Στην περίπτωση εφαρμογής του προϊόντος σε μορφή κρεμώδους συγκολλητικής στρώσης απαιτείται διαβροχή της προς επισκευή επιφάνειας τουλάχιστον 4 ώρες πριν την εφαρμογή. Για βέλτιστη συγκόλληση, απαιτείται ανάμιξη αδιάλυτου λυικού με τσιμέντο τύπου Portland ώστε να παραχθεί μια κρεμώδης λεπτή συγκολλητική στρώση. Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα. Προτεινόμενο υλικό PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE Ακολούθως θα εφαρμοστεί ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα, με τροποποιημένα πολυμερή, για χρήση σε ευρύ πεδίο εφαρμογών επισκευής και αποκατάστασης σκυροδέματος, αλλά και κονιαμάτων, με χαμηλό κόστος. Κατά την ανάμιξή του με νερό, σχηματίζεται κονίαμα εξαιρετικής εργασιμότητας και θιξοτροπικής συμπεριφοράς. Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες, χωρίς να ρέει, ακόμα και σε επισκευές μεγάλου πάχους, χωρίς να απαιτείται η χρήση ξυλότυπου. Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Οι επιφάνειες που πρόκειται να επισκευαστούν πρέπει να είναι καθαρές ελεύθερες από σαθρά, σκόνη, βρωμιά ή άλλους ρυπογόνους παράγοντες, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση του υλικού. Για καλύτερο αποτέλεσμα, οι επιφάνειες επισκευής θα πρέπει να αποκαλυφθούν πλήρως με κατάλληλη επεξεργασία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθότητα της πρόσφυσης και ενισχύοντας την συγκόλληση του επισκευαστικού κονιάματος. Η χρήση ενός βελτιωτικού συγκόλλησης (με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό) απαιτείται, ειδικά σε δύσκολες επιφάνειες κάτω από την εφαρμογή του επισκευαστικού. Προτεινόμενο υλικό PENETRON® MULTI PATCH Η επιλογή των υλικών θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης του Έργου. Τα υλικά που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο θα είναι τα προτεινόμενα ή απολύτως όμοια, άλλου Προμηθευτή, το οποίο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων πιστοποιητικών, τεχνικών φυλλαδίων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ζητηθεί. Ο τρόπος εφαρμογής των υλικών θα παρακολουθείται από την Επίβλεψη και θα είναι αυτός που σαφώς ορίζεται από τον κατασκευαστή των υλικών. Ο τρόπος εφαρμογής αφορά την προετοιμασία, τους χρόνους ωρίμσνσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη συμβατότητα και ότι άλλο ορίζεται από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. |
| Στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος | Μετά το πέρας των επισκευαστικών εργασιών θα ακολουθηθεί η κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία στεγάνωσης του συνόλου των επιφανειών της κολυμβητικής δεξαμενής. Θα εφαρμοστεί ένα τσιμεντοειδούς βάσης, με τροποποιημένα πολυμερή στεγανωτικό υλικό, για επίστρωση επιφανειών υψηλών απαιτήσεων αναμεμιγμένο με ειδικά διαβαθμισμένα αδρανή, που το καθιστούν ιδανικό για απλές συμβατικές στεγανοποιήσεις με μεγάλη αντοχή στην μηχανική τριβή και καταπόνηση. Η εφαρμογή γίνεται σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια και μετά την ανάμιξη, εξασφαλίζεται η πολύ καλή πρόσφυση και μηχανική αγκύρωση. Η εφαρμογή πρέπει να γίνει σε απόλυτα καθαρή επιφάνεια, έτσι ώστε να είναι ελεύθερη από λάδια, χρώματα, παλιές επιστρώσεις, χαλαρά και σαθρά στοιχεία, κ.λ.π. Αρμοί εργασίας, φωλιές κακής σκυροδέτησης, ρωγμές, σκασμένες και αποφλοιωμένες επιφάνειες, καθώς και μεγάλα κενά πρέπει να έχουν επισκευαστεί. Γενικά, οι «φουρκέτες» και τα άλλα σίδερα, που βγαίνουν από τις επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν, θα πρέπει να κοπούν σε βάθος τουλάχιστον 2,5 cm και να έχουν κλειστεί με επισκευαστικό. Η πλήρης διαβροχή της επιφάνεις πριν την εφαρμογή θεωρείται απαραίτητη. Προτεινόμενο υλικό PENETRON® SEAL COAT™ Στο μίγμα πρέπει να προστεθεί με συγκεκριμένη αναλογία γαλάκτωμα και νερό, το οποίο βελτιώνει σημαντικά τις δυνατότητες πρόσφυσης και ευκαμψίας του στεγανωτικού, με ταυτόχρονη αύξηση της ικανότητας γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών. Το γαλάκτωμα είναι ένας λευκός ελαστικοποιητής σε υγρή μορφή, ιδανικός ως βελτιωτικό πρόσφυσης τσιμεντοκονιαμάτων, αποτελεί υδατικό διάλυμα συμπολυμερούς ακρυλικού εστέρα-στυρενίου, με υψηλή συγκέντρωση στερεών, χωρίς αιθοξυαλκυλοφαινόλες (APEO). Προτεινόμενο υλικό PENECRYL™ ELASTIC Η επιλογή των υλικών θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης του Έργου. Τα υλικά που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο θα είναι τα προτεινόμενα ή απολύτως όμοια, άλλου Προμηθευτή, το οποίο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων πιστοποιητικών, τεχνικών φυλλαδίων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ζητηθεί. Ο τρόπος εφαρμογής των υλικών θα παρακολουθείται από την Επίβλεψη και θα είναι αυτός που σαφώς ορίζεται από τον κατασκευαστή των υλικών. Ο τρόπος εφαρμογής αφορά την προετοιμασία, τους χρόνους ωρίμσνσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη συμβατότητα και ότι άλλο ορίζεται από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. |
| Επίστρωση βιομηχανικών πλακιδίων - μαρμάρων | Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στεγάνωσης των επιφανειών της κολυμβητικής δεξαμενής και αφού τηρηθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι ωρίμανσης και ξήρανσης των υλικών υπό τις συνθήκες που απαιτούνται από τον κατασκευαστή θα προχωρήσει η διαδικασία τελικής επίστρωσης των βιομηχανικών πλακιδίων και μαρμάρων. Επί της επιφάνειας στεγάνωσης θα εφαρμοστεί ένα συμπυκνωμένο ακρυλικό αστάρι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφόρων τύπων εσωτερικά υποστρώματα, όπως, σκυρόδεμα, βινυλικά και κεραμικά πλακάκια, γύψινα υποστρώματα, μωσαϊκό, terrazzo, εποξειδικά δάπεδα, ξύλο και μέταλλα. Η ικανότητα πρόσφυσης του υλικού σε απορροφητικά και μη – απορροφητικά υποστρώματα, το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε όλες τις συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Για την εφαρμογή του υλικού θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας, θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί, σαθρά τμήματα, ακαθαρσίες, ξένα υλικά και να έχει αναρροφηθεί η σκόνη με βιομηχανική σκούπα. Μπορεί να γίνει αμμοβολή ή υδροβολή της προς εφαρμογή επιφάνειας, αλλά χωρίς την χρήση χημικών. Η εφαρμογή γίνεται με ρολό ή βούρτσα ανάλογα τον τύπο της επιφάνειας. Προτεινόμενο υλικό PRIMER STX 100™ Για την επικόλληση πλακιδίων και μαρμάρων θα χρησιμοποιηθεί συγκολλητική γέλη δομικής πρόσφυσης, έυκπαμτη, με βάση γεωσυνδετικό υλικό γενικής χρήσης κατάλληλη για οποιοδήποτε υπόστρωμα, κατάλληλη για ακραίες συνθήκες εφαρμογής, φιλική προς το περιβάλλον. Η συγκολλητική γέλη πρέπει να εφαρμοστεί επί επίπεδου, ώριμου ενίαιου, συμπυκνωμένου, σταθερού, ανθεκτικού, στεγνού, χωρίς σάθρα τμήματα και ανιούσα υγρασία, υποστρώματος. Το νερό ανάμιξης θα πρέπει να είναι πόσιμο, δικτύου πόλεως, απαλλαγμένο από άλατα. Για να εξασφαλιστεί άριστη δομική πρόσφυση απαιτείται το πάχος του υλικού να είναι τέτοιο που να καλύψει όλη την πίσω επιφάνεια του υλικού επίστρωσης. Κατά την επίστρωση πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κατασκευαστικοί αρμοί και να δημιουργηθούν ελαστικοί αρμοί ανά 10m² επιφανείας επίστρωσης. Προτεινόμενο υλικό KERAKOLL H40 GEL Οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων και των μαρμάρων θα κατασκευαστούν με υδροαπωθητικό αρμόστοκο τσιμεντοειδούς βάσης υψηλών επιδόσεων με πολυμερή βελτιωτικά. Ο αρμόστοκος θα είναι μίγμα από τσιμέντο και ιδιαίτερα λεπτόκοκκα διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά πολυμερή, ειδικά πρόσθετα και χρωστικές ουσίες. Ο αρμόστοκος δεν θα αναμιχθεί με νερό αλλά με ειδικό πρόσθετο πολυμερών με βάση τις συνθετικές ρητίνες ώστε να υπάρξει βελτιωμένη αντοχή σε σκληρές συνθήκες. Κατά την ανωτέρω εφαρμογή απαγορεύεται η ανάμιξη με οποιοδήποτε άλλο προϊόν (τσιμέντο, νερό κλπ.). Προτεινόμενα υλικά Keracolor FF, Fugolastic Ως τελική επίστρωση στις οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες της κολυμβητικής δεξαμενής ορίζονται βιομηχανικά πλακίδια διαστάσεων 240Χ115Χ10mm σε χρώμα grey cream. Τα βιομηχανικά πλακίδια θα είναι συντελεστή αντιολισθηρότητας R11, ως αυτό ορίζεται για χώρους υδροθεραπείας. Επίσης θα έχουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: Αντοχή σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον Αντοχή σε χημικά οικιακού τύπου Αντοχή σε χημικά πισίνας Μέγιστη αντοχή κρούσης 2.000N Προτεινόμενο υλικό interbau blink – split tiles/unglazed/coarse chamotte granularity Ως υλικό επίστρωσης στα επιχείλια ορίζεται μάρμαρο California ή αντίστοιχο. Το πάχος του μαρμάρου θα είναι τουλάχιστον 2cm και θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία αντιολίσθησης προ της εφαρμογής. Το μάρμαρο προ της εφαρμογής θα έχει υποστεί ειδική διαδικασία αδιαβροχοποίησης με κατάλληλο αδιαβροχοποιητικό. Η επιλογή των υλικών θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης του Έργου. Τα υλικά που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο θα είναι τα προτεινόμενα ή απολύτως όμοια, άλλου Προμηθευτή, το οποίο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων πιστοποιητικών, τεχνικών φυλλαδίων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ζητηθεί. Ο τρόπος εφαρμογής των υλικών θα παρακολουθείται από την Επίβλεψη και θα είναι αυτός που σαφώς ορίζεται από τον κατασκευαστή των υλικών. Ο τρόπος εφαρμογής αφορά την προετοιμασία, τους χρόνους ωρίμσνσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη συμβατότητα και ότι άλλο ορίζεται από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. |

|  | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ |
| --- | --- |
| Σωληνώσεις | Το σύνολο των δικτύων σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από σωλήνες uPVC υψηλής πίεσης 10ATM έως διατομή Φ63 και 16ΑΤΜ από Φ63 και πάνω. Οι σωλήνες uPVC, δηλαδή οι σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο, είναι σωλήνες σκληρού PVC που χρησιμοποιούνται για κάθε είδους δίκτυα υψηλής πίεσης. Ο κατασκευαστής των σωλήνων και των εξαρτημάτων των δικτύων θα είναι ένας και θα διαθέτει ευρύ φάσμα εξαρτημάτων κολλητών ή βιδωτών που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της εγκατάστασης. Προτεινόμενοι κατασκευαστές: FasoPlast – Palaplast Η επιλογή των υλικών θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης του Έργου. Τα υλικά που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο θα είναι τα προτεινόμενα ή απολύτως όμοια, άλλου Προμηθευτή, το οποίο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων πιστοποιητικών, τεχνικών φυλλαδίων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ζητηθεί. Ο τρόπος εφαρμογής των υλικών θα παρακολουθείται από την Επίβλεψη και θα είναι αυτός που σαφώς ορίζεται από τον κατασκευαστή των υλικών. Ο τρόπος εφαρμογής αφορά την προετοιμασία, τους χρόνους ωρίμσνσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη συμβατότητα και ότι άλλο ορίζεται από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. |
| Στόμια πισίνας | Τα στόμια της πισίνας θα λευκού χρώματος, διατομής 2’’, κατασκευασμένα από πλαστικό ABS, κατάλληλα για κολλητή ή βιδωτή σύνδεση με σωλήνα uPVC Φ63 – 10ATM. Προτεινόμενος κατασκευαστής: Astral Pool Η επιλογή των υλικών θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης του Έργου. Τα υλικά που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο θα είναι τα προτεινόμενα ή απολύτως όμοια, άλλου Προμηθευτή, το οποίο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων πιστοποιητικών, τεχνικών φυλλαδίων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ζητηθεί. Ο τρόπος εφαρμογής των υλικών θα παρακολουθείται από την Επίβλεψη και θα είναι αυτός που σαφώς ορίζεται από τον κατασκευαστή των υλικών. Ο τρόπος εφαρμογής αφορά την προετοιμασία, τους χρόνους ωρίμσνσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη συμβατότητα και ότι άλλο ορίζεται από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. |
| Βάνες αποκοπής | Οι βάνες αποκοπής θα είναι τύπου πεταλούδας. Θα έχουν κορμό από PVC και κορμό, δίσκο επίσης από θερμοπλαστικό υλικό. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI316L. Το χειριστήριο θα έχει ακραίες και ενδιάμεσες θέσεις κλειδώματος. Προτεινόμενοι κατασκευαστές: FIP – Astral Pool Η επιλογή των υλικών θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης του Έργου. Τα υλικά που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο θα είναι τα προτεινόμενα ή απολύτως όμοια, άλλου Προμηθευτή, το οποίο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων πιστοποιητικών, τεχνικών φυλλαδίων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ζητηθεί. Ο τρόπος εφαρμογής των υλικών θα παρακολουθείται από την Επίβλεψη και θα είναι αυτός που σαφώς ορίζεται από τον κατασκευαστή των υλικών. Ο τρόπος εφαρμογής αφορά την προετοιμασία, τους χρόνους ωρίμσνσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη συμβατότητα και ότι άλλο ορίζεται από τον κατασκευαστή του κάθε υλικού. |